# 推力调心滚子轴承

| 轴承型号 Bearing NO. | 外形尺寸（㎜） Boundary Dimensions | 额定载荷 （kN） Basic Load Rating | 极限转速（rpm） Limiting Speed | 安装尺寸㎜ Mounting dimensions | 质量 (㎏) Ma ss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现型号 Current | 原型号 Original | d | D | T | d1 max | D1 max | Bm in | C | H | rsm in | 动 Dyn amic | 静 Sta tic | 脂 Gre ase | 油 Oil | da min | Da max | ra max |  |
| 29318 | 90393 18 | 90 | 155 | 39 | 118 | 139.5 | 13 | 17.9 | 52 | 1.5 | 300 | 900 | 1500 | 2100 | 118 | 135 | 1.5 | 2.83 |
| 29418 / YA8 | 90394 18K |  | 190 | 60 | 132 | 180 | 22 | 29 | 56 | 2.1 | 540 | 1600 | 1100 | 1600 | 135 | 158 | 2 | 8.38 |
| 29418 | 90394 18 |  | 190 | 60 | 129 | 170 | 22 | 29 | 56 | 2.1 | 590 | 1700 | 1100 | 1600 | 135 | 158 | 2 | 7.8 |
| 29320 | 90393 20 | 100 | 170 | 42 | 127 | 156 | 14 | 20.5 | 58 | 1.5 | 350 | 1100 | 1400 | 1900 | 132 | 148 | 1.5 | 3.94 |
| 29420 /YA8 | 90394 20K |  | 210 | 67 | 146 | 200 | 24 | 32 | 62 | 3 | 640 | 1900 | 1000 | 1400 | 150 | 175 | 2.5 | 11.5 |
| 29420 | 90394 20 |  | 210 | 67 | 144 | 185 | 24 | 32 | 62 | 3 | 700 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 175 | 2.5 | 9.78 |
| 29322 | 90393 22 | 110 | 190 | 48 | 142 | 175 | 16 | 23 | 64 | 2 | 440 | 1400 | 1200 | 1700 | 145 | 165 | 2 | 5.48 |
| 29322 /YA8 | 90393 22K |  | 190 | 48 | 143 | 182 | 26 | 23 | 64 | 2 | 420 | 1400 | 1200 | 1700 | 145 | 165 | 2 | 5.78 |
| 29422 | 90394 22 |  | 230 | 73 | 153 | 208 | 26 | 35 | 69 | 3 | 840 | 2600 | 900 | 1300 | 165 | 192 | 2.5 | 16.1 |
| 29324 | 90393 24 | 120 | 210 | 54 | 156 | 194 | 18 | 25.9 | 70 | 2.1 | 570 | 1800 | 1000 | 1500 | 160 | 182 | 2 | 8.1 |
| 29424 /YA8 | 90394 24K |  | 250 | 78 | 174 | 236 | 29 | 37 | 74 | 4 | 890 | 2800 | 850 | 1200 | 180 | 210 | 3 | 18.6 |
| 29424 | 90394 24 |  | 250 | 78 | 172 | 225 | 29 | 37 | 74 | 4 | 950 | 3280 | 850 | 1200 | 180 | 210 | 3 | 17.6 |
| 29326 | 90393 26 | 130 | 225 | 58 | 170 | 208 | 19 | 28 | 76 | 2.1 | 640 | 2100 | 900 | 1400 | 170 | 195 | 2 | 9.3 |
| 29426 | 90364 26 |  | 270 | 85 | 184 | 240 | 31 | 41 | 81 | 4 | 1100 | 3400 | 750 | 1000 | 195 | 227 | 3 | 20.6 |
| 29328 | 90393 28 | 140 | 240 | 60 | 180 | 220 | 20 | 28 | 82 | 2.1 | 700 | 2300 | 850 | 1300 | 185 | 208 | 2 | 10.9 |
| 29428 | 90394 28 |  | 280 | 85 | 193 | 252 | 31 | 40 | 86 | 4 | 1100 | 3500 | 750 | 1000 | 205 | 237 | 3 | 25.2 |
| 29330 /YA8 | 90393 30K | 150 | 250 | 60 | 194 | 240 | 20 | 29 | 87 | 2.1 | 660 | 2400 | 950 | 1300 | 195 | 220 | 2 | 11.5 |
| 29330 | 90393 30 |  | 250 | 60 | 190 | 232 | 20 | 29 | 87 | 2.1 | 720 | 2500 | 780 | 950 | 195 | 220 | 2 | 11.6 |
| 29430 /YA8 | 90394 30K |  | 300 | 90 | 214 | 285 | 32 | 44 | 92 | 4 | 1200 | 4000 | 670 | 950 | 220 | 253 | 3 | 30.4 |
| 29430 | 90394 30 |  | 300 | 90 | 206 | 269 | 32 | 44 | 92 | 4 | 1300 | 4100 | 670 | 950 | 220 | 253 | 3 | 35.4 |
|  | 90694 30 |  | 300 | 90 | 220 | 270 | 32 | 48 | 69 | 4 | 1100 | 3500 | 670 | 950 | 210 | 260 | 3 | 27.5 |
| 29232 | 90392 32 | 160 | 225 | 39 | 184 | 208 | 14 | 19 | 86 | 2.5 | 330 | 1300 | 1300 | 1600 | 184 | 204 | 2.5 | 5.46 |
| 29332 /YA8 | 90363 32K |  | 270 | 67 | 208 | 260 | 23 | 32 | 92 | 3 | 790 | 2700 | 850 | 1200 | 210 | 236 | 2.5 | 15.9 |
| 29332 | 9039332 |  | 270 | 67 | 205 | 252 | 23 | 32 | 92 | 3 | 820 | 2800 | 850 | 1200 | 210 | 236 | 2.5 | 15 |
| 29432 | 9039432 |  | 320 | 95 | 220.5 | 285 | 34 | 46.4 | 99 | 5 | 1500 | 5000 | 630 | 900 | 230 | 271 | 4 | 35.4 |
|  | 9069432 |  | 320 | 95 | 234 | 275 | 34 | 53 | 74 | 5 | 1100 | 5000 | 630 | 900 | 230 | 271 | 4 | 33.2 |
| 29334 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | 214.5 | 252 | 23 | 32 | 96 | 3 | 900 | 3100 | 750 | 1100 | 220 | 247 | 2.5 | 14.8 |
| 29434 | 9039434 |  | 340 | 103 | 234 | 309 | 37 | 48.6 | 104 | 5 | 1800 | 5900 | 560 | 800 | 245 | 288 | 4 | 45.2 |
| 29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 227 | 270 | 25 | 36 | 103 | 3 | 1000 | 4000 | 750 | 1050 | 235 | 263 | 2.5 | 19 |
| 29436 | 9039436 |  | 360 | 109 | 250 | 324 | 39 | 52 | 110 | 5 | 1900 | 6200 | 530 | 750 | 260 | 305 | 4 | 48.7 |
|  | 9069436 |  | 360 | 109 | 265 | 308 | 39 | 58 | 82 | 5 | 1750 | 6000 | 530 | 750 | 260 | 305 | 4 | 42.3 |
|  | 9069238 | 190 | 270 | 48 | 224 | 254 | 15 | 24 | 110 | 2 | 480 | 2000 | 850 | 1300 | 222 | 247 | 2 | 7.74 |
| 29238 | 9039238 |  | 270 | 48 | 223 | 253 | 15 | 24 | 105 | 2 | 480 | 2150 | 850 | 1300 | 221 | 246 | 2 | 8.11 |
| 29338 | 9039338 |  | 320 | 78 | 244 | 288.5 | 27 | 38 | 110 | 4 | 1200 | 4000 | 700 | 900 | 250 | 281 | 3 | 23 |
| 29438 | 9039438 |  | 380 | 115 | 263 | 345 | 41 | 53.7 | 117 | 5 | 2100 | 7000 | 500 | 700 | 275 | 322 | 4 | 75.3 |
| 29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 236 | 266 | 15 | 24 | 108 | 2 | 500 | 1900 | 1000 | 1400 | 235 | 258 | 2 | 9.14 |
| 29340 | 9039340 |  | 340 | 85 | 259 | 320 | 29 | 39 | 116 | 4 | 1300 | 4600 | 670 | 900 | 265 | 298 | 3 | 33.5 |
| 29440 | 9039440 |  | 400 | 122 | 276.5 | 363 | 43 | 56.7 | 122 | 5 | 2260 | 7900 | 450 | 630 | 290 | 338 | 4 | 75.2 |
|  | 9069244 | 220 | 300 | 48 | 260 | 286 | 15 | 24 | 17 | 2 | 510 | 2000 | 850 | 1200 | 260 | 277 | 2 | 7.92 |
| 29244 | 9039244 |  | 300 | 48 | 253 | 285.2 | 15 | 24 | 117 | 2 | 510 | 2380 | 850 | 1200 | 260 | 277 | 2 | 11 |
| 29344 | 9039344 |  | 360 | 85 | 275 | 333 | 29 | 41 | 125 | 4 | 1500 | 5400 | 630 | 850 | 285 | 316 | 3 | 33.5 |
| 29444 | 9039444 |  | 420 | 122 | 300 | 381 | 43 | 57 | 132 | 6 | 2300 | 8350 | 450 | 630 | 310 | 360 | 5 | 74.2 |
| 29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 282 | 324 | 19 | 30 | 130 | 2.1 | 710 | 3430 | 750 | 1000 | 285 | 311 | 2 | 18.4 |
| 29348 | 9039348 |  | 380 | 85 | 299 | 350 | 29 | 41 | 135 | 4 | 1400 | 5500 | 600 | 850 | 300 | 337 | 3 | 34.4 |
| 29448 | 9039448 |  | 440 | 122 | 318 | 403 | 43 | 59 | 142 | 6 | 2600 | 9300 | 430 | 600 | 330 | 381 | 5 | 82.8 |
|  | 9069252 | 260 | 360 | 60 | 302 | 335 | 19 | 30 | 139 | 2.1 | 800 | 3400 | 750 | 1000 | 305 | 331 | 2 | 16.1 |
| 29252 | 9039252 |  | 360 | 60 | 301 | 341 | 19 | 30 | 139 | 2.1 | 800 | 3630 | 750 | 1000 | 305 | 331 | 2 | 17.6 |
| 29352 | 9039352 |  | 420 | 95 | 328 | 391 | 32 | 45 | 148 | 5 | 1800 | 7100 | 530 | 750 | 330 | 372 | 4 | 51.34 |
| 29452 | 9039453 |  | 480 | 132 | 349 | 437 | 48 | 64 | 154 | 5 | 2800 | 11000 | 380 | 530 | 360 | 419 | 4 | 110 |
| 29256 | 9039256 | 280 | 380 | 60 | 322.5 | 364 | 19 | 29.5 | 150 | 2.1 | 790 | 4000 | 750 | 960 | 325 | 351 | 2 | 21.8 |
|  | 9069356 |  | 440 | 95 | 348 | 410 | 32 | 47.5 | 158 | 5 | 1800 | 7000 | 500 | 700 | 350 | 394 | 4 | 49.9 |
| 29356 | 9039356 |  | 440 | 95 | 346 | 411 | 32 | 46 | 158 | 5 | 1930 | 7600 | 500 | 700 | 350 | 394 | 4 | 52.24 |
| 29456 | 9039456 |  | 520 | 145 | 378 | 470 | 52 | 68 | 166 | 6 | 3300 | 14000 | 340 | 480 | 390 | 446 | 5 | 124 |
| 29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | 351 | 399 | 21 | 35.8 | 162 | 3 | 920 | 4780 | 600 | 850 | 355 | 386 | 2.5 | 31.6 |
| 29360 | 9039360 |  | 480 | 109 | 373.5 | 449 | 37 | 53 | 168 | 5 | 2380 | 9400 | 450 | 600 | 380 | 429 | 4 | 78.55 |
| 29460 | 9039460 |  | 540 | 145 | 402 | 500 | 52 | 70 | 175 | 6 | 3000 | 14500 | 340 | 450 | 410 | 471 | 5 | 140 |
| 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 372 | 420 | 21 | 38 | 172 | 3 | 1000 | 5000 | 550 | 800 | 375 | 406 | 2.5 | 32 |
| 29364 | 9039364 |  | 500 | 109 | 399 | 470 | 37 | 53 | 180 | 5 | 2100 | 9800 | 430 | 600 | 400 | 449 | 4 | 77 |
| 29464 | 9039464 |  | 580 | 155 | 436 | 555 | 55 | 75 | 191 | 7.5 | 3900 | 14800 | 300 | 430 | 435 | 507 | 6 | 175 |
| 29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 391 | 435 |  | 36.5 | 183 | 3 | 960 | 5400 | 550 | 800 | 395 | 427 | 2.5 | 31.7 |
| 29368 | 9069368 |  | 540 | 122 | 428 | 510 |  | 59 | 192 | 5 | 2600 | 10200 | 380 | 530 | 430 | 484 | 4 | 103 |
| 29468 | 9039468 |  | 620 | 170 | 448.5 | 563 |  | 79.1 | 201 | 7.5 | 4800 | 20000 | 260 | 380 | 465 | 541 | 6 | 220 |
| 29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 419 | 476 |  | 40.8 | 194 | 4 | 1280 | 650 | 500 | 700 | 420 | 461 | 3 | 48.6 |
| 29372 | 9039372 |  | 560 | 122 | 448 | 525 |  | 59 | 202 | 5 | 2500 | 11000 | 360 | 500 | 450 | 501 | 4 | 107 |
| 29472 | 9039472 |  | 640 | 170 | 468.5 | 588.9 |  | 81.6 | 210 | 7.5 | 5100 | 19100 | 260 | 360 | 485 | 560 | 6 | 225 |
| 29276 | 9039276 | 380 | 520 | 85 | 441 | 496 |  | 42 | 202 | 4 | 1400 | 6600 | 450 | 650 | 440 | 480 | 3 | 52 |
| 29376 | 9039376 |  | 600 | 132 | 477 | 568 |  | 63 | 216 | 6 | 3210 | 13200 | 300 | 450 | 480 | 538 | 5 | 136 |
| 29476 | 9039476 |  | 670 | 175 | 501 | 640 |  | 85 | 230 | 7.5 | 5300 | 21500 | 240 | 400 | 510 | 587 | 6 | 254 |
| 29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 459 | 531 |  | 41.9 | 212 | 4 | 1400 | 7500 | 500 | 670 | 460 | 500 | 3 | 53.2 |
| 29380 | 9039380 |  | 620 | 132 | 492 | 577 |  | 63 | 225 | 6 | 3000 | 13200 | 300 | 450 | 500 | 557 | 5 | 150 |
| 29480 EM | 9039480 EH |  | 710 | 185 | 529.5 | 652 |  | 86 | 236 | 7.5 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 540 | 622 | 6 | 311 |
| 29480 | 9039480 |  | 710 | 185 | 529.5 | 652 |  | 86 | 236 | 7.5 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 540 | 622 | 6 | 331 |
| 29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 485 | 552 |  | 49.2 | 225 | 5 | 1900 | 9400 | 430 | 600 | 490 | 534 | 4 | 72 |
| 29384 | 9039384 |  | 650 | 140 | 514.5 | 608 |  | 67.1 | 235 | 6 | 3200 | 15400 | 300 | 430 | 525 | 585 | 5 | 161.47 |
| 29484 | 9039484 |  | 730 | 185 | 556 | 700 |  | 89 | 244 | 7.5 | 5500 | 22000 | 220 | 300 | 560 | 643 | 6 | 323 |
| 29288 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | 508 | 575 |  | 49 | 235 | 5 | 2000 | 9500 | 400 | 560 | 510 | 554 | 4 | 77.5 |
| 29388 | 9039388 |  | 680 | 145 | 548 | 645 |  | 70 | 245 | 6 | 3800 | 16200 | 280 | 430 | 548 | 614 | 5 | 190 |
| 29488 | 9039488 |  | 780 | 206 | 588 | 745 |  | 100 | 260 | 9.5 | 6200 | 28000 | 220 | 300 | 595 | 684 | 8 | 408 |
| 29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 530 | 592 |  | 46 | 245 | 5 | 1870 | 10200 | 400 | 560 | 530 | 575 | 4 | 79 |
| 29392 | 9039392 |  | 710 | 150 | 567 | 685 |  | 72 | 257 | 5 | 4100 | 17500 | 260 | 360 | 575 | 638 | 4 | 210 |
| 29492 | 9039492 |  | 800 | 206 | 608 | 765 |  | 100 | 272 | 9.5 | 6750 | 28700 | 200 | 260 | 615 | 704 | 8 | 420 |
| 29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 556 | 624 |  | 55 | 259 | 5 | 2000 | 10300 | 380 | 500 | 555 | 603 | 4 | 96.5 |
| 29396 | 9039396 |  | 730 | 150 | 590 | 690 |  | 72 | 270 | 6 | 4200 | 17800 | 260 | 360 | 593 | 660 | 5 | 215 |
| 29496 | 9039496 |  | 850 | 224 | 638 | 810 |  | 108 | 280 | 9.5 | 8300 | 30500 | 200 | 250 | 645 | 730 | 8 | 545 |
| 292/ 500 | 90392 /500 | 500 | 670 | 103 | 574 | 645 |  | 55 | 268 | 5 | 2350 | 12300 | 360 | 500 | 575 | 622 | 4 | 101 |
| 293/ 500 | 90393 /500 |  | 750 | 150 | 603 | 705 |  | 73.2 | 280 | 6 | 3980 | 19800 | 260 | 350 | 615 | 670 | 5 | 219 |
| 294/ 500 | 90394 /500 |  | 870 | 224 | 661 | 830 |  | 107 | 290 | 9.5 | 8000 | 35000 | 160 | 250 | 670 | 765 | 8 | 560 |
| 292/ 530 | 90392 / 530 | 530 | 710 | 109 | 601 | 680 |  | 56 | 288 | 5 | 2800 | 12580 | 340 | 480 | 611 | 661 | 4 | 120 |
| 292/ 560 | 90392 /560 | 560 | 750 | 115 | 640 | 715 |  | 56.8 | 302 | 5 | 2900 | 13000 | 320 | 430 | 645 | 697 | 4 | 131 |
| 292/ 800 | 90392 /800 | 800 | 1060 | 155 | 907.5 | 1010 |  | 80 | 426 | 7.5 | 5650 | 33000 |  |  | 935 | 980 | 6 | 343 |
| 292/ 1060 | 90392 /1060 | 1060 | 1400 | 206 | 1208 | 1335 |  | 100 | 566 | 9.5 | 9650 | 58600 |  |  | 1225 | 1290 | 8 | 766 |