# 单列圆柱滚子轧机轴承

| 轴承型号 Bearing NO. | 外形尺寸（㎜） Boundary Dimensions | 额定载荷（KN） Basic Load Rating | 极限转速 （rpm） Limiting Speed | 质量 （㎏） Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现型号 Current | 原型号 Original | d | D | B | Ew Fw | r min | r1 min | 动 Dynamic | 静 Static | 脂 Grease | 油 Oil |  |
| N214M | 2214H | 70 | 125 | 24 | 113.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 4500 | 5300 | 1.31 |
| NF214M | 12214H | 70 | 125 | 24 | 110.5 | 1.5 | 1.5 | 98 | 110 | 4500 | 5300 | 1.32 |
| NJ214M | 42214H | 70 | 125 | 24 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 4500 | 5300 | 1.41 |
| NU214M | 32214H | 70 | 125 | 24 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 4500 | 5300 | 1.38 |
| NUP214EM | 92214EH | 70 | 125 | 24 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 4500 | 5300 | 1.42 |
| N2214M | 2514H | 70 | 125 | 31 | 110.5 | 1.5 | 1.5 | 121 | 146 | 4500 | 5300 | 1.55 |
| NJ2214M | 42514H | 70 | 125 | 31 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 159 | 4500 | 5300 | 1.78 |
| NU2214M | 32514H | 70 | 125 | 31 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 159 | 4500 | 5300 | 1.7 |
| NUP2214EM | 92514H | 70 | 125 | 31 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 159 | 4500 | 5300 | 1.86 |
| N314F | 2314K | 70 | 150 | 35 | 130 | 2.1 | 2.1 | 171 | 187 | 3600 | 4300 | 2.91 |
| N314M | 2314H | 70 | 150 | 35 | 130 | 2.1 | 2.1 | 171 | 187 | 3600 | 4300 | 3.02 |
| NF314M | 12314H | 70 | 150 | 35 | 130 | 2.1 | 2.1 | 171 | 187 | 3600 | 4300 | 3.04 |
| NJ314M | 42314H | 70 | 150 | 35 | 90 | 2.1 | 2.1 | 171 | 187 | 3600 | 4300 | 3.15 |
| NU314E-2RZ | 532314 | 70 | 150 | 35 | 89 | 2.1 | 2.1 | 207 | 226 | 3600 | 4300 | 2.93 |
| NU314M | 32314H | 70 | 150 | 35 | 90 | 2.1 | 2.1 | 171 | 187 | 3600 | 4300 | 3.08 |
| NUP314M | 92314 | 70 | 150 | 35 | 89 | 2.1 | 2.1 | 200 | 216 | 3600 | 4300 | 3.28 |
| N2314M | 2614H | 70 | 150 | 51 | 130 | 2.1 | 2.1 | 251 | 305 | 3400 | 4100 | 4.61 |
| NJ2314M | 42614H | 70 | 150 | 51 | 90 | 2.1 | 2.1 | 251 | 305 | 3400 | 4100 | 4.8 |
| NU2314M | 32614H | 70 | 150 | 51 | 90 | 2.1 | 2.1 | 251 | 305 | 3400 | 4100 | 4.73 |
| NUP2314M | 92614H | 70 | 150 | 51 | 90 | 2.1 | 2.1 | 251 | 305 | 3400 | 4100 | 4.9 |
| N414M | 2414H | 70 | 180 | 42 | 152 | 3 | 3 | 229 | 240 | 3400 | 4100 | 6.41 |
| NJ414M | 42414H | 70 | 180 | 42 | 100 | 3 | 3 | 229 | 240 | 3400 | 4100 | 6.61 |
| NU414M | 32414H | 70 | 180 | 42 | 100 | 3 | 3 | 229 | 240 | 3400 | 4100 | 6.52 |
| N215F | 2215F | 75 | 130 | 25 | 116.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.27 |
| N215E | 2215E | 75 | 130 | 25 | 118.5 | 1.5 | 1.5 | 133 | 161 | 4300 | 4100 | 1.27 |
| N215M | 2215H | 75 | 130 | 25 | 116.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.42 |
| NF215M | 12215H | 75 | 130 | 25 | 116.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.44 |
| NJ215M | 42215H | 75 | 130 | 25 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.48 |
| NU215M | 32215H | 75 | 130 | 25 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.44 |
| NUP215M | 92215H | 75 | 130 | 25 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 4100 | 1.5 |
| N2215M | 2515H | 75 | 130 | 31 | 116.5 | 1.5 | 1.5 | 161 | 208 | 4000 | 5000 | 1.81 |
| NJ2215EM | 42515EH | 75 | 130 | 31 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 161 | 208 | 4000 | 5000 | 1.95 |
| NU2215EM | 32515EH | 75 | 130 | 31 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 161 | 208 | 4000 | 5000 | 1.91 |
| NUP2215EM | 92515EH | 75 | 130 | 31 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | 161 | 208 | 4000 | 5000 | 1.99 |
| N315M | 2315H | 75 | 160 | 37 | 139.5 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 3400 | 4000 | 3.76 |
| NF315M | 12315H | 75 | 160 | 37 | 139.5 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 3400 | 4000 | 3.49 |
| NJ315M | 42315H | 75 | 160 | 37 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 3400 | 4000 | 3.89 |
| NU315EF1 | 32315W1E | 75 | 160 | 37 | 95 | 2.1 | 2.1 | 243 | 267 | 3400 | 4000 | 3.57 |
| NU315M | 32315H | 75 | 160 | 37 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 3400 | 4000 | 3.80 |
| NUP315M | 92315H | 75 | 160 | 37 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 3400 | 4000 | 3.97 |
| N2315M | 2615H | 75 | 160 | 55 | 139.5 | 2.1 | 2.1 | 294 | 358 | 3200 | 3800 | 5.41 |
| NF2315M | 12615H | 75 | 160 | 55 | 139.5 | 2.1 | 2.1 | 294 | 358 | 3200 | 3800 | 5.41 |
| NJ2315M | 42615H | 75 | 160 | 55 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | 294 | 358 | 3200 | 3800 | 5.88 |
| NU2315M | 32615H | 75 | 160 | 55 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | 294 | 358 | 3200 | 3800 | 5.77 |
| N415M | 2415H | 75 | 190 | 45 | 160.5 | 3 | 3 | 264 | 280 | 3200 | 3800 | 7.03 |
| NJ415 | 42415H | 75 | 190 | 45 | 104.5 | 3 | 3 | 264 | 280 | 3200 | 3800 | 7.21 |
| NU415M | 32415H | 75 | 190 | 45 | 104.5 | 3 | 3 | 264 | 280 | 3200 | 3800 | 7.15 |
| NUP415M | 92415H | 75 | 190 | 45 | 104.5 | 3 | 3 | 264 | 280 | 3200 | 3800 | 7.25 |
| N216M | 2216H | 80 | 140 | 26 | 125 | 2 | 2 | 114 | 134 | 4000 | 4800 | 1.72 |
| NF216M | 12216H | 80 | 140 | 26 | 125 | 2 | 2 | 114 | 134 | 4000 | 4800 | 1.61 |
| NJ216EF1 | 42216W1E | 80 | 140 | 26 | 95.3 | 2 | 2 | 142 | 171 | 4000 | 4800 | 1.68 |
| NJ216M | 42216H | 80 | 140 | 26 | 95 | 2 | 2 | 114 | 134 | 4000 | 4800 | 1.81 |
| NU216M | 32216H | 80 | 140 | 26 | 95 | 2 | 2 | 114 | 134 | 4000 | 4800 | 1.77 |
| NUP216M | 92216H | 80 | 140 | 26 | 95 | 2 | 2 | 114 | 134 | 4000 | 4800 | 1.8 |
| N2216M | 2516H | 80 | 140 | 33 | 125 | 2 | 2 | 185 | 232 | 3800 | 4800 | 2.32 |
| NJ2216EM | 42516EH | 80 | 140 | 33 | 95.3 | 2 | 2 | 187 | 245 | 3800 | 4800 | 2.58 |
| NU2216EM | 32516EH | 80 | 140 | 33 | 95.3 | 2 | 2 | 187 | 245 | 3800 | 4800 | 2.48 |
| NUP2216EM | 92516EH | 80 | 140 | 33 | 95.3 | 2 | 2 | 187 | 245 | 3800 | 4800 | 2.68 |
| N316M | 2316H | 80 | 170 | 39 | 147 | 2.1 | 2.1 | 219 | 250 | 3200 | 3800 | 4.32 |
| NF316M | 12316H | 80 | 170 | 39 | 147 | 2.1 | 2.1 | 219 | 250 | 3200 | 3800 | 4.49 |
| NJ316M | 42316H | 80 | 170 | 39 | 103 | 2.1 | 2.1 | 219 | 250 | 3200 | 3800 | 4.66 |
| NU316M | 32316H | 80 | 170 | 39 | 103 | 2.1 | 2.1 | 219 | 250 | 3200 | 3800 | 4.57 |
| NUP316M | 92316H | 80 | 170 | 39 | 103 | 2.1 | 2.1 | 219 | 250 | 3200 | 3800 | 4.75 |
| N2316M | 2616H | 80 | 170 | 58 | 151 | 2.1 | 2.1 | 324 | 381 | 3000 | 3600 | 6.55 |
| NJ2316EM | 42616H | 80 | 170 | 58 | 101 | 2.1 | 2.1 | 324 | 381 | 3000 | 3600 | 6.83 |
| NU2316EL | 32616L | 80 | 170 | 58 | 101 | 2.1 | 2.1 | 324 | 381 | 3000 | 3600 | 5.92 |
| NU2316EM | 32616H | 80 | 170 | 58 | 101 | 2.1 | 2.1 | 324 | 381 | 3000 | 3600 | 6.71 |
| NU3316M | 3032616H | 80 | 170 | 68.3 | 101 | 2.1 | 2.1 | 383 | 474 | 3000 | 3600 | 7.97 |
| NUP3316M | 3092616H | 80 | 170 | 68.3 | 101 | 2.1 | 2.1 | 383 | 474 | 3000 | 3600 | 8.25 |
| N416M | 2416H | 80 | 200 | 48 | 170 | 3 | 3 | 323 | 348 | 3000 | 3600 | 8.38 |
| NF416M | 12416H | 80 | 200 | 48 | 170 | 3 | 3 | 323 | 348 | 3000 | 3600 | 8.41 |
| NJ416M | 42416H | 80 | 200 | 48 | 110 | 3 | 3 | 323 | 348 | 3000 | 3600 | 8.62 |
| NJ416M/C4 | 42416H | 80 | 200 | 48 | 110 | 3 | 3 | 323 | 348 | 3000 | 3600 | 8.62 |
| NU416M | 32416H | 80 | 200 | 48 | 110 | 3 | 3 | 323 | 348 | 3000 | 3600 | 8.46 |
| N1017M | 2117H | 85 | 130 | 22 | 118.5 | 1.1 | 1 | 74.3 | 95.6 | 3800 | 4500 | 1.04 |
| N217M | 2217H | 85 | 150 | 28 | 135.5 | 2 | 2 | 144 | 170 | 3800 | 4500 | 2.17 |
| NF217M | 12217H | 85 | 150 | 28 | 135.5 | 2 | 2 | 144 | 170 | 3800 | 4500 | 2.21 |
| NJ217M | 42217H | 85 | 150 | 28 | 101.5 | 2 | 2 | 144 | 170 | 3800 | 4500 | 2.24 |
| NU217M | 32217H | 85 | 150 | 28 | 101.5 | 2 | 2 | 144 | 170 | 3800 | 4500 | 2.19 |
| NUP217M | 92217H | 85 | 150 | 28 | 101.5 | 2 | 2 | 144 | 170 | 3800 | 4500 | 2.3 |
| N2217M | 2517H | 85 | 150 | 36 | 133.8 | 2 | 2 | 202 | 265 | 3800 | 4500 | 2.65 |
| NJ2217EM | 42517EH | 85 | 150 | 36 | 100.5 | 2 | 2 | 219 | 281 | 3800 | 4500 | 2.91 |
| NU2217EM | 32517EH | 85 | 150 | 36 | 100.5 | 2 | 2 | 219 | 281 | 3800 | 4500 | 2.79 |
| N317 | 2317F | 85 | 180 | 41 | 156 | 3 | 3 | 225 | 247 | 3000 | 3600 | 4.5 |
| N317EF1 | 2317W1E | 85 | 180 | 41 | 160 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.96 |
| N317EM | 2317EH | 85 | 180 | 41 | 160 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 5.15 |
| N317ETN1 | 2317AE | 85 | 180 | 41 | 160 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.63 |
| N317M | 2317H | 85 | 180 | 41 | 156 | 3 | 3 | 241 | 271 | 3000 | 3600 | 5.15 |
| N317MY | 2317HK | 85 | 180 | 41 | 156 | 3 | 3 | 241 | 271 | 3000 | 3600 | 5.15 |
| N317Y | 2317FK | 85 | 180 | 41 | 156 | 3 | 3 | 225 | 247 | 3000 | 3600 | 4.49 |
| NF317M | 12317H | 85 | 180 | 41 | 156 | 3 | 3 | 241 | 271 | 3000 | 3600 | 5.25 |
| NJ317EF1 | 42317W1E | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 5.20 |
| NJ317ETN1 | 42317AE | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.87 |
| NJ317M | 42317H | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 241 | 271 | 3000 | 3600 | 5.35 |
| NU317E | 32317E | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.79 |
| NU317EF1 | 32317W1E | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.97 |
| NU317ETN1 | 32317AE | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 298 | 341 | 3000 | 3600 | 4.64 |
| NU317M | 32317H | 85 | 180 | 41 | 108 | 3 | 3 | 241 | 271 | 3000 | 3600 | 5.23 |
| N2317M | 2617H | 85 | 180 | 60 | 156 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 8.21 |
| N2317EM | 202617H | 85 | 180 | 60 | 156 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 8.00 |
| NF2317M | 12617H | 85 | 180 | 60 | 156 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 8.41 |
| NJ2317E | 42617E | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.19 |
| NJ2317L | 42617L | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.25 |
| NJ2317M | 42617H | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.92 |
| NU2317E | 32617E | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.03 |
| NU2317EF1 | 32617W1E | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.20 |
| NU2317L | 32617L | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 6.97 |
| NU2317M | 32617H | 85 | 180 | 60 | 108 | 3 | 3 | 396 | 490 | 2800 | 3400 | 7.64 |
| N417M | 2417H | 85 | 210 | 52 | 179.5 | 4 | 4 | 342 | 364 | 2800 | 3400 | 9.12 |
| NJ417M | 42417H | 85 | 210 | 52 | 115.5 | 4 | 4 | 342 | 364 | 2800 | 3400 | 10.2 |
| NU417M | 32417H | 85 | 210 | 52 | 115.5 | 4 | 4 | 342 | 364 | 2800 | 3400 | 9.98 |
| NUP417M | 92417H | 85 | 210 | 52 | 115.5 | 4 | 4 | 342 | 364 | 2800 | 3400 | 10.4 |
| N1018M | 2118H | 90 | 140 | 24 | 127 | 1.5 | 1.1 | 80.9 | 104 | 4300 | 5300 | 1.35 |
| NU1018M | 32118H | 90 | 140 | 24 | 103 | 1.5 | 1.1 | 80.9 | 104 | 4300 | 5300 | 1.41 |
| N218M | 2218H | 90 | 160 | 30 | 143 | 2 | 2 | 159 | 189 | 3600 | 4300 | 2.72 |
| NF218M | 12218H | 90 | 160 | 30 | 143 | 2 | 2 | 159 | 189 | 3600 | 4300 | 2.81 |
| NJ218M | 42218H | 90 | 160 | 30 | 107 | 2 | 2 | 159 | 189 | 3600 | 4300 | 2.85 |
| NJ218EF1 | 42218W1E | 90 | 160 | 30 | 107 | 2 | 2 | 159 | 189 | 3600 | 4300 | 2.59 |
| NU218M | 32218H | 90 | 160 | 30 | 107 | 2 | 2 | 159 | 189 | 3600 | 4300 | 2.73 |
| N2218M | 2518H | 90 | 160 | 40 | 143 | 2 | 2 | 240 | 301 | 3600 | 4300 | 3.51 |
| NJ2218EM | 42518EH | 90 | 160 | 40 | 107 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3400 | 4300 | 3.71 |
| NU2218EM | 32518EH | 90 | 160 | 40 | 107 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3400 | 4300 | 3.62 |
| N318MY | 2318H | 90 | 190 | 43 | 167.5 | 3 | 3 | 298 | 345 | 2800 | 3400 | 6.16 |
| NF318MY | 12318H | 90 | 190 | 43 | 167.5 | 3 | 3 | 298 | 345 | 2800 | 3400 | 6.31 |
| NJ318MY | 42318H | 90 | 190 | 43 | 115.5 | 3 | 3 | 298 | 345 | 2800 | 3400 | 6.33 |
| NU318MY | 32318H | 90 | 190 | 43 | 115.5 | 3 | 3 | 298 | 345 | 2800 | 3400 | 6.22 |
| NUP318MY | 92318H | 90 | 190 | 43 | 115.5 | 3 | 3 | 298 | 345 | 2800 | 3400 | 6.52 |
| N2318EF1 | 2618W1E | 90 | 190 | 64 | 169.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 8.34 |
| N2318EF1Y | 2618KW1E | 90 | 190 | 64 | 169.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 8.34 |
| N2318EM | 2618H | 90 | 190 | 64 | 169.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.24 |
| N2318EMY | 2618K | 90 | 190 | 64 | 169.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.24 |
| NF2318M | 12618H | 90 | 190 | 64 | 169.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.24 |
| NJ2318EF1 | 42618W1E | 90 | 190 | 64 | 113.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 8.65 |
| NJ2318EM | 42618H | 90 | 190 | 64 | 113.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.55 |
| NU2318EF1 | 32618W1E | 90 | 190 | 64 | 113.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 8.51 |
| NU2318EM | 32618H | 90 | 190 | 64 | 113.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.41 |
| NUP2318EM | 92618H | 90 | 190 | 64 | 113.5 | 3 | 3 | 440 | 540 | 2600 | 3200 | 9.71 |
| N418M | 2418H | 90 | 225 | 54 | 191.5 | 3 | 3 | 374 | 400 | 2600 | 3200 | 11.1 |
| NF418M | 12418H | 90 | 225 | 54 | 191.5 | 3 | 3 | 374 | 400 | 2600 | 3200 | 11.2 |
| NJ418M | 42418H | 90 | 225 | 54 | 123.5 | 3 | 3 | 374 | 400 | 2600 | 3200 | 12.3 |
| NU418M | 32418H | 90 | 225 | 54 | 123.5 | 3 | 3 | 374 | 400 | 2600 | 3200 | 11.9 |
| NUP418M | 92418H | 90 | 225 | 54 | 123.5 | 3 | 3 | 374 | 400 | 2600 | 3200 | 12.6 |
| N1019 | 2119H | 95 | 145 | 24 | 132 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 110 | 4000 | 5000 | 1.41 |
| NJ1019M | 42119H | 95 | 145 | 24 | 108 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 110 | 4000 | 5000 | 1.48 |
| NU1019M | 32119H | 95 | 145 | 24 | 108 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 110 | 4000 | 5000 | 1.45 |
| N219EM | 2219EH | 95 | 170 | 32 | 154.5 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 2.99 |
| NF219M | 12219H | 95 | 170 | 32 | 154.5 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 3.05 |
| NJ219EM | 42219EH | 95 | 170 | 32 | 112.5 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 3.15 |
| NU219EM | 32219EH | 95 | 170 | 32 | 112.5 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 3.11 |
| NUP219EM | 92219EH | 95 | 170 | 32 | 112.5 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 3.21 |
| N2219M | 2519H | 95 | 170 | 43 | 151.5 | 2.1 | 2.1 | 286 | 375 | 3200 | 4000 | 4.89 |
| NJ2219EM | 42519EH | 95 | 170 | 43 | 112.5 | 2.1 | 2.1 | 286 | 375 | 3200 | 4000 | 4.94 |
| NU2219EM | 32519EH | 95 | 170 | 43 | 112.5 | 2.1 | 2.1 | 286 | 375 | 3200 | 4000 | 5.12 |
| N319E | 2319E1 | 95 | 200 | 45 | 177.5 | 3 | 3 | 338 | 392 | 2600 | 3200 | 6.45 |
| N319M | 2319H | 95 | 200 | 45 | 173.5 | 3 | 3 | 281 | 322 | 2600 | 3200 | 6.93 |
| NJ319M | 42319H | 95 | 200 | 45 | 121.5 | 3 | 3 | 281 | 322 | 2600 | 3200 | 7.21 |
| NF319M | 12319H | 95 | 200 | 45 | 173.5 | 3 | 3 | 281 | 322 | 2600 | 3200 | 7.15 |
| NU319EF1 | 32319W1E | 95 | 200 | 45 | 121.5 | 3 | 3 | 338 | 392 | 2600 | 3200 | 6.66 |
| NU319M | 32319H | 95 | 200 | 45 | 121.5 | 3 | 3 | 281 | 322 | 2600 | 3200 | 7.07 |
| N2319EM | 2619H | 95 | 200 | 67 | 177.5 | 3 | 3 | 464 | 589 | 2400 | 3000 | 10.7 |
| NF2319M | 12619H | 95 | 200 | 67 | 177.5 | 3 | 3 | 464 | 589 | 2400 | 3000 | 10.8 |
| NJ2319EM | 42619H | 95 | 200 | 67 | 121.5 | 3 | 3 | 464 | 589 | 2400 | 3000 | 11.0 |
| NU2319EM | 32619H | 95 | 200 | 67 | 121.5 | 3 | 3 | 464 | 589 | 2400 | 3000 | 10.8 |
| N419M | 2419H | 95 | 240 | 55 | 201.5 | 4 | 4 | 437 | 496 | 2400 | 3000 | 13.1 |
| NJ419M | 42419H | 95 | 240 | 55 | 133.5 | 4 | 4 | 437 | 496 | 2400 | 3000 | 14.1 |
| NU419M | 32419H | 95 | 240 | 55 | 133.5 | 4 | 4 | 437 | 496 | 2400 | 3000 | 13.4 |
| NUP419M | 92419H | 95 | 240 | 55 | 133.5 | 4 | 4 | 437 | 496 | 2400 | 3000 | 14.6 |
| NU1020M | 32120H | 100 | 150 | 24 | 113 | 1.5 | 1.1 | 87.4 | 116 | 3800 | 4800 | 1.49 |
| N220M | 2220H | 100 | 180 | 34 | 160 | 2.1 | 2.1 | 196 | 239 | 3200 | 3800 | 3.47 |
| NF220M | 12220H | 100 | 180 | 34 | 160 | 2.1 | 2.1 | 196 | 239 | 3200 | 3800 | 3.61 |
| NJ220M | 42220H | 100 | 180 | 34 | 120 | 2.1 | 2.1 | 196 | 239 | 3200 | 3800 | 4.00 |
| NU220M | 32220H | 100 | 180 | 34 | 120 | 2.1 | 2.1 | 196 | 239 | 3200 | 3800 | 4.12 |
| NUP220M | 92220H | 100 | 180 | 34 | 120 | 2.1 | 2.1 | 196 | 239 | 3200 | 3800 | 4.24 |
| N2220M | 2520H | 100 | 180 | 46 | 160 | 2.1 | 2 | 274 | 367 | 3000 | 3800 | 5.31 |
| NJ2220M | 42520H | 100 | 180 | 46 | 120 | 2.1 | 2 | 274 | 367 | 3000 | 3800 | 5.52 |
| NU2220M | 32520H | 100 | 180 | 46 | 120 | 2.1 | 2 | 274 | 367 | 3000 | 3800 | 5.42 |
| NU3220M | 3032220H | 100 | 180 | 60.3 | 119.5 | 2.1 | 2.1 | 348 | 483 | 3200 | 3800 | 7.11 |
| NUP3220M | 3092220H | 100 | 180 | 60.3 | 119.5 | 2.1 | 2.1 | 348 | 483 | 3200 | 3800 | 7.35 |
| N320EY | 2320E | 100 | 215 | 47 | 191.5 | 3 | 3 | 367 | 405 | 2400 | 3000 | 7.53 |
| N320M | 2320H | 100 | 215 | 47 | 185.5 | 3 | 3 | 312 | 362 | 2400 | 3000 | 8.57 |
| NF320M | 12320H | 100 | 215 | 47 | 185.5 | 3 | 3 | 312 | 362 | 2400 | 3000 | 8.52 |
| NJ320M | 42320H | 100 | 215 | 47 | 129.5 | 3 | 3 | 312 | 362 | 2400 | 3000 | 8.99 |
| NU320M | 32320H | 100 | 215 | 47 | 129.5 | 3 | 3 | 312 | 362 | 2400 | 3000 | 8.67 |
| NUP320M | 92320H | 100 | 215 | 47 | 129.5 | 3 | 3 | 312 | 362 | 2400 | 3000 | 9.17 |
| N2320ETN1 | 2620AE | 100 | 215 | 73 | 191.5 | 3 | 3 | 579 | 732 | 2200 | 2800 | 11.7 |
| N2320M | 2620H | 100 | 215 | 73 | 185.5 | 3 | 3 | 464 | 596 | 2200 | 2800 | 13.4 |
| NF2320M | 12620H | 100 | 215 | 73 | 185.5 | 3 | 3 | 464 | 596 | 2200 | 2800 | 13.6 |
| NJ2320M | 42620H | 100 | 215 | 73 | 129.5 | 3 | 3 | 464 | 596 | 2200 | 2800 | 14.0 |
| NU2320M | 32620H | 100 | 215 | 73 | 129.5 | 3 | 3 | 464 | 596 | 2200 | 2800 | 13.7 |
| NU2320EMY | 32620EK | 100 | 215 | 73 | 129.5 | 3 | 3 | 464 | 596 | 2200 | 2800 | 13.8 |
| N221EM | 2221EH | 105 | 190 | 36 | 173 | 2.1 | 2.1 | 264 | 316 | 3000 | 3600 | 3.47 |
| NJ221EM | 42221EH | 105 | 190 | 36 | 125 | 2.1 | 2.1 | 264 | 316 | 3000 | 3600 | 4.41 |
| NU221EM | 32221EH | 105 | 190 | 36 | 125 | 2.1 | 2.1 | 264 | 316 | 3000 | 3600 | 4.55 |
| N321EM | 2321EH | 105 | 225 | 49 | 201 | 3 | 3 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 9.51 |
| NJ321EM | 42321EH | 105 | 225 | 49 | 133 | 3 | 3 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 9.97 |
| NU321EM | 32321EH | 105 | 225 | 49 | 133 | 3 | 3 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 9.85 |
| N421M | 2421H | 105 | 260 | 60 | 220.5 | 4 | 4 | 501 | 570 | 2000 | 2600 | 17.7 |
| NJ421M | 42421H | 105 | 260 | 60 | 144.5 | 4 | 4 | 501 | 570 | 2000 | 2600 | 18.1 |
| N1022 | 2122H | 110 | 170 | 28 | 155 | 2 | 1.1 | 128 | 166 | 3400 | 4300 | 2.01 |
| NU1022M | 32122H | 110 | 170 | 28 | 125 | 2 | 1.1 | 128 | 166 | 3400 | 4300 | 2.31 |
| N222EM | 2222EH | 110 | 200 | 38 | 180.5 | 2.1 | 2.1 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5.11 |
| NF222M | 12222H | 110 | 200 | 38 | 178.5 | 2.1 | 2.1 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5.25 |
| NJ222EM | 42222EH | 110 | 200 | 38 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5.61 |
| NU222EM | 32222EH | 110 | 200 | 38 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5.52 |
| N2222MY | 2522H | 110 | 200 | 53 | 179.5 | 2.1 | 2.1 | 349 | 470 | 2800 | 3400 | 7.52 |
| NJ2222MY | 42522H | 110 | 200 | 53 | 133 | 2.1 | 2.1 | 349 | 470 | 2800 | 3400 | 7.85 |
| NU2222MY | 32522H | 110 | 200 | 53 | 133.5 | 2.1 | 2.1 | 349 | 470 | 2800 | 3400 | 7.70 |
| N322EY | 2322E | 110 | 240 | 50 | 211 | 3 | 3 | 437 | 503 | 2000 | 2800 | 10.3 |
| N322EF1 | 2311W1E | 110 | 240 | 50 | 211 | 3 | 3 | 462 | 541 | 2000 | 2800 | 11.0 |
| N322EM | 2322EH | 110 | 240 | 50 | 211 | 3 | 3 | 462 | 541 | 2000 | 2800 | 11.3 |
| N322M | 2322H | 110 | 240 | 50 | 207 | 3 | 3 | 412 | 483 | 2000 | 2800 | 12.0 |
| NF322M | 12322H | 110 | 240 | 50 | 207 | 3 | 3 | 412 | 483 | 2000 | 2800 | 12.1 |
| NJ322EF1 | 42322W1E | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 462 | 541 | 2000 | 2800 | 11.3 |
| NJ322EM/C9S0Y | 42322EHTU | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 437 | 503 | 2000 | 2800 | 12.2 |
| NJ322M | 42322H | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 412 | 483 | 2000 | 2800 | 12.4 |
| NU322EF1 | 32322W1H | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 462 | 541 | 2000 | 2800 | 11.0 |
| NU322M | 32322H | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 412 | 483 | 2000 | 2800 | 12.1 |
| NUP322M | 92322H | 110 | 240 | 50 | 143 | 3 | 3 | 412 | 483 | 2000 | 2800 | 12.5 |
| N2322EF1Y | 2622W1E | 110 | 240 | 80 | 211 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 17.4 |
| N2322EM | 2622H | 110 | 240 | 80 | 211 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 18.8 |
| NJ2322EF1Y | 42622W1H | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 18.1 |
| NJ2322EM | 42622H | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 19.5 |
| NU2322EF1/C9Y | 32622W1EU | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 684 | 896 | 1900 | 2500 | 17.5 |
| NU2322EF1/Y | 32622W1H | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 684 | 896 | 1900 | 2500 | 17.5 |
| NU2322EM | 32622H | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 19.0 |
| NU2322EM/C9 | 32622HU | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 647 | 833 | 1900 | 2500 | 19.0 |
| NU2322EMY | 32622EK | 110 | 240 | 80 | 143 | 3 | 3 | 714 | 948 | 1900 | 2500 | 19.2 |
| N422M | 2422H | 110 | 280 | 65 | 235 | 4 | 4 | 523 | 585 | 1900 | 2500 | 23.1 |
| NJ422M | 42422H | 110 | 280 | 65 | 155 | 4 | 4 | 523 | 585 | 1900 | 2500 | 23.8 |
| NU422M | 32422H | 110 | 280 | 65 | 155 | 4 | 4 | 523 | 585 | 1900 | 2500 | 23.4 |
| NUP422M | 92422H | 110 | 280 | 65 | 155 | 4 | 4 | 523 | 585 | 1900 | 2500 | 24.2 |
| N1024M | 2124H | 120 | 180 | 28 | 165 | 2 | 1.1 | 142 | 197 | 3200 | 4000 | 2.58 |
| NJ1024M | 42124H | 120 | 180 | 28 | 135 | 2 | 1.1 | 142 | 197 | 3200 | 4000 | 2.81 |
| NU1024M | 32124H | 120 | 180 | 28 | 135 | 2 | 1.1 | 142 | 197 | 3200 | 4000 | 2.57 |
| N224M | 2224H | 120 | 215 | 40 | 191.5 | 2.1 | 2.1 | 276 | 345 | 2400 | 3000 | 6.54 |
| NF224M | 12224H | 120 | 215 | 40 | 191.5 | 2.1 | 2.1 | 276 | 345 | 2400 | 3000 | 6.68 |
| NJ224M | 42224H | 120 | 215 | 40 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | 276 | 345 | 2400 | 3000 | 6.71 |
| NU224M | 32224H | 120 | 215 | 40 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | 276 | 345 | 2400 | 3000 | 6.58 |
| NUP224M | 92224H | 120 | 215 | 40 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | 276 | 345 | 2400 | 3000 | 6.84 |
| N2224M | 2524H | 120 | 215 | 58 | 191.5 | 2.1 | 2.1 | 411 | 575 | 2400 | 3000 | 9.75 |
| NJ2224M | 42524H | 120 | 215 | 58 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | 411 | 575 | 2400 | 3000 | 9.88 |
| NU2224M | 32524H | 120 | 215 | 58 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | 411 | 575 | 2400 | 3000 | 9.88 |
| NU3224M | 3032224H | 120 | 215 | 76 | 143.5 | 2.5 | 2.5 | 521 | 738 | 2400 | 3000 | 12.7 |
| NUP3224M | 3092224H | 120 | 215 | 76 | 143.5 | 2.5 | 2.5 | 521 | 738 | 2400 | 3000 | 13.0 |
| NJ3224X3M/S0 | 42724HT | 120 | 240 | 80 | 150 | 4 | 4 | 563 | 759 | 1900 | 2500 | 17.8 |
| NJP3224X3M/S0 | 152724HT | 120 | 240 | 80 | 150 | 4 | 4 | 563 | 759 | 1900 | 2500 | 17.8 |
| N324M | 2324H | 120 | 260 | 55 | 226 | 3 | 3 | 511 | 604 | 1900 | 2600 | 15.2 |
| NF324M | 12324H | 120 | 260 | 55 | 226 | 3 | 3 | 511 | 604 | 1900 | 2600 | 15.4 |
| NJ324M | 42324H | 120 | 260 | 55 | 154 | 3 | 3 | 511 | 604 | 1900 | 2600 | 15.9 |
| NU324M | 32324H | 120 | 260 | 55 | 154 | 3 | 3 | 511 | 604 | 1900 | 2600 | 15.4 |
| NUP324M | 92324H | 120 | 260 | 55 | 154 | 3 | 3 | 511 | 604 | 1900 | 2600 | 15.9 |
| N2324EF1Y | 2624W1H | 120 | 260 | 86 | 230 | 3 | 3 | 844 | 1120 | 1800 | 2400 | 22.2 |
| N2324EM | 2624H | 120 | 260 | 86 | 230 | 3 | 3 | 575 | 969 | 1800 | 2400 | 23.5 |
| NF2324M | 12624H | 120 | 260 | 86 | 230 | 3 | 3 | 575 | 969 | 1800 | 2400 | 23.7 |
| NJ2324EF1Y | 42624W1E | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 844 | 1120 | 1800 | 2400 | 23.2 |
| NJ2324EM | 42624H | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 575 | 969 | 1800 | 2400 | 24.3 |
| NU2324EF1Y | 32624W1E | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 844 | 1120 | 1800 | 2400 | 22.5 |
| NU2324EM | 32624H | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 575 | 969 | 1800 | 2400 | 23.9 |
| NU2324EM/C9 | 32624HU | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 575 | 969 | 1800 | 2400 | 23.9 |
| NU2324M/Y | 32624EK | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 818 | 1110 | 1800 | 2400 | 24.2 |
| NUP2324M | 92624H | 120 | 260 | 86 | 154 | 3 | 3 | 818 | 1110 | 1800 | 2400 | 24.3 |
| N424M | 2424H | 120 | 310 | 72 | 260 | 5 | 5 | 723 | 845 | 1800 | 2400 | 29.8 |
| NJ424M | 42424H | 120 | 310 | 72 | 170 | 5 | 5 | 723 | 845 | 1800 | 2400 | 31.9 |
| NU424M | 32424H | 120 | 310 | 72 | 170 | 5 | 5 | 723 | 845 | 1800 | 2400 | 31.4 |
| N1026M | 2126H | 130 | 200 | 33 | 182 | 2 | 1.1 | 165 | 224 | 2900 | 3400 | 3.91 |
| NF1026M | 12126H | 130 | 200 | 33 | 182 | 2 | 1.1 | 165 | 224 | 2900 | 3400 | 3.95 |
| NJ1026M | 42126H | 130 | 200 | 33 | 148 | 2 | 1.1 | 165 | 224 | 2900 | 3400 | 4.05 |
| NU1026M | 32126H | 130 | 200 | 33 | 148 | 2 | 1.1 | 165 | 224 | 2900 | 3400 | 4.01 |
| N226M | 2226H | 130 | 230 | 40 | 204 | 3 | 3 | 282 | 363 | 2200 | 2800 | 7.43 |
| NJ226M | 42226H | 130 | 230 | 40 | 156 | 3 | 3 | 282 | 363 | 2200 | 2800 | 7.60 |
| NJ226MY | 442226EH | 130 | 230 | 40 | 156 | 3 | 3 | 294 | 383 | 2200 | 2800 | 7.61 |
| NU226M | 32226H | 130 | 230 | 40 | 156 | 3 | 3 | 282 | 363 | 2200 | 2800 | 7.6 |
| NU226MY | 32226EH | 130 | 230 | 40 | 156 | 3 | 3 | 294 | 383 | 2200 | 2800 | 7.47 |
| N2226M | 2526H | 130 | 230 | 64 | 204 | 3 | 3 | 461 | 682 | 2200 | 2800 | 11.5 |
| NJ2226M | 42526H | 130 | 230 | 64 | 156 | 3 | 3 | 461 | 682 | 2200 | 2800 | 12.3 |
| NU2226M | 32526H | 130 | 230 | 64 | 156 | 3 | 3 | 461 | 682 | 2200 | 2800 | 12.2 |
| NJ3226X1EM/S0 | 42726EHT | 130 | 250 | 80 | 158 | 4 | 4 | 645 | 878 | 1900 | 2500 | 19.0 |
| NJ3226X1M/S0 | 42726HT | 130 | 250 | 80 | 158 | 4 | 4 | 645 | 878 | 1900 | 2500 | 18.9 |
| NJP3226X1M/S0 | 152726HT | 130 | 250 | 80 | 158 | 4 | 4 | 645 | 878 | 1900 | 2500 | 18.9 |
| NJP3226X1/S0Y | 152726EHT | 130 | 250 | 80 | 158 | 4 | 4 | 645 | 878 | 1900 | 2500 | 19.0 |
| N326EF1 | 2326W1E | 130 | 280 | 58 | 247 | 4 | 4 | 590 | 694 | 1700 | 2200 | 17.1 |
| N326M | 2326H | 130 | 280 | 58 | 243 | 4 | 4 | 535 | 630 | 1700 | 2200 | 18.6 |
| NF326M | 12326H | 130 | 280 | 58 | 243 | 4 | 4 | 535 | 630 | 1700 | 2200 | 18.8 |
| NJ326M | 42326H | 130 | 280 | 58 | 167 | 4 | 4 | 535 | 630 | 1700 | 2200 | 19.1 |
| NU326EF1 | 32326W1E | 130 | 280 | 58 | 167 | 4 | 4 | 590 | 694 | 1700 | 2200 | 17.2 |
| NU326M | 32326H | 130 | 280 | 58 | 167 | 4 | 4 | 535 | 630 | 1700 | 2200 | 18.8 |
| N2326EM | 2626H | 130 | 280 | 93 | 247 | 4 | 4 | 877 | 1160 | 1600 | 2000 | 30.1 |
| NJ2326EM | 42626H | 130 | 280 | 93 | 167 | 4 | 4 | 877 | 1160 | 1600 | 2000 | 31.2 |
| NU2326EM | 32626H | 130 | 280 | 93 | 167 | 4 | 4 | 877 | 1160 | 1600 | 2000 | 30.4 |
| NUP2326EM | 92626H | 130 | 280 | 93 | 167 | 4 | 4 | 877 | 1160 | 1600 | 2000 | 32.0 |
| N426M | 2426H | 130 | 340 | 78 | 285 | 5 | 5 | 837 | 977 | 1600 | 2000 | 39.1 |
| NJ426M | 42426H | 130 | 340 | 78 | 185 | 5 | 5 | 837 | 977 | 1600 | 2000 | 39.9 |
| NU426M | 32426H | 130 | 340 | 78 | 185 | 5 | 5 | 837 | 977 | 1600 | 2000 | 39.4 |
| N1028M | 2128H | 140 | 210 | 33 | 192 | 2 | 1.1 | 210 | 314 | 2700 | 3200 | 4.11 |
| NF1028M | 12128H | 140 | 210 | 33 | 192 | 2 | 1.1 | 210 | 314 | 2700 | 3200 | 4.15 |
| NJ1028M | 42128H | 140 | 210 | 33 | 158 | 2 | 1.1 | 210 | 314 | 2700 | 3200 | 4.45 |
| NU1028M | 32128H | 140 | 210 | 33 | 158 | 2 | 1.1 | 210 | 314 | 2700 | 3200 | 4.22 |
| N228M | 2228H | 140 | 250 | 42 | 221 | 3 | 3 | 347 | 460 | 2000 | 2600 | 9.41 |
| NJ228EL | 42228LE | 140 | 250 | 42 | 169 | 3 | 3 | 404 | 533 | 2000 | 2600 | 8.71 |
| NJ228M | 42228H | 140 | 250 | 42 | 169 | 3 | 3 | 347 | 460 | 2000 | 2600 | 9.64 |
| NU228M | 32228H | 140 | 250 | 42 | 169 | 3 | 3 | 347 | 460 | 2000 | 2600 | 9.46 |
| NUP228M | 92228H | 140 | 250 | 42 | 169 | 3 | 3 | 347 | 460 | 2000 | 2600 | 9.79 |
| N2228M | 2528H | 140 | 250 | 68 | 221 | 3 | 3 | 530 | 755 | 2000 | 2600 | 15.1 |
| NJ2228EMY | 42528H | 140 | 250 | 68 | 169 | 3 | 3 | 530 | 755 | 2000 | 2600 | 15.4 |
| NU2228EMY | 32528H | 140 | 250 | 68 | 169 | 3 | 3 | 530 | 755 | 2000 | 2600 | 15.2 |
| NU3228X2M | 32528KH | 140 | 250 | 82.55 | 168 | 3 | 3 | 700 | 1100 | 1900 | 2000 | 18.7 |
| N328M | 2328H | 140 | 300 | 62 | 260 | 4 | 4 | 624 | 758 | 1600 | 2000 | 22.7 |
| NF328M | 12328H | 140 | 300 | 62 | 260 | 4 | 4 | 624 | 758 | 1600 | 2000 | 23.1 |
| NJ328M | 42328H | 140 | 300 | 62 | 180 | 4 | 4 | 624 | 758 | 1600 | 2000 | 23.3 |
| NU328M | 32328H | 140 | 300 | 62 | 180 | 4 | 4 | 624 | 758 | 1600 | 2000 | 22.9 |
| NUP328M | 92328H | 140 | 300 | 62 | 180 | 4 | 4 | 624 | 758 | 1600 | 2000 | 23.5 |
| N2328EM | 2628H | 140 | 300 | 102 | 264 | 4 | 4 | 975 | 1310 | 1400 | 1800 | 37.5 |
| NJ2328EM | 42628H | 140 | 300 | 102 | 180 | 4 | 4 | 975 | 1310 | 1400 | 1800 | 38.6 |
| NU2328EM | 32628H | 140 | 300 | 102 | 180 | 4 | 4 | 975 | 1310 | 1400 | 1800 | 38.1 |
| N428M | 2428H | 140 | 360 | 82 | 304 | 5 | 5 | 893 | 1020 | 1400 | 1800 | 47.5 |
| NJ428M | 42428H | 140 | 360 | 82 | 196 | 5 | 5 | 893 | 1020 | 1400 | 1800 | 48.7 |
| NU428M | 32428H | 140 | 360 | 82 | 196 | 5 | 5 | 893 | 1020 | 1400 | 1800 | 48.1 |
| NJ1030M | 42130H | 150 | 225 | 35 | 168 | 2.1 | 1.5 | 258 | 361 | 2600 | 3000 | 5.10 |
| NU1030MY | 32130H | 150 | 225 | 35 | 168 | 2.1 | 1.5 | 258 | 361 | 2600 | 3000 | 4.99 |
| N230Y | 2230F | 150 | 270 | 45 | 238 | 3 | 3 | 379 | 500 | 1900 | 2400 | 10.3 |
| N230M | 2230H | 150 | 270 | 45 | 238 | 3 | 3 | 395 | 528 | 1900 | 2400 | 11.6 |
| NF230M | 12230H | 150 | 270 | 45 | 238 | 3 | 3 | 395 | 528 | 1900 | 2400 | 11.1 |
| NJ230M | 42230H | 150 | 270 | 45 | 182 | 3 | 3 | 395 | 528 | 1900 | 2400 | 12.1 |
| NU230M | 32230H | 150 | 270 | 45 | 182 | 3 | 3 | 395 | 528 | 1900 | 2400 | 11.9 |
| NUP230M | 92230H | 150 | 270 | 45 | 182 | 3 | 3 | 395 | 528 | 1900 | 2400 | 12.3 |
| NJ2230EM | 42530H | 150 | 270 | 73 | 182 | 3 | 3 | 661 | 979 | 1700 | 2200 | 20.1 |
| NU2230EM | 32530H | 150 | 270 | 73 | 182 | 3 | 3 | 661 | 979 | 1700 | 2200 | 19.6 |
| N330M | 2330H | 150 | 320 | 65 | 277 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.0 |
| NF330M | 12330H | 150 | 320 | 65 | 277 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.8 |
| NJ330M | 42330H | 150 | 320 | 65 | 193 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.7 |
| NJ330Q | 4E42330QT | 150 | 320 | 65 | 193 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.4 |
| NU330M | 32330H | 150 | 320 | 65 | 193 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.2 |
| NUP330M | 92330H | 150 | 320 | 65 | 193 | 4 | 4 | 677 | 828 | 1500 | 1900 | 27.9 |
| NF2330M | 12630H | 150 | 320 | 108 | 283 | 4 | 4 | 1070 | 1440 | 1300 | 1700 | 44.9 |
| NJ2330EM | 42630H | 150 | 320 | 108 | 193 | 4 | 4 | 1070 | 1440 | 1300 | 1700 | 46.3 |
| NU2330EM | 32630H | 150 | 320 | 108 | 193 | 4 | 4 | 1070 | 1440 | 1300 | 1700 | 44.9 |
| NU430MY | 32430H | 150 | 380 | 85 | 216 | 5 | 5 | 1020 | 1270 | 1300 | 1700 | 55.8 |
| NU6/159.995 | 32832H | 159.995 | 249.987 | 73.025 | 182.3 | 2.1 | 2.1 | 552 | 896 | 1900 | 2900 | 13.9 |
| NJ1032M | 42132H | 160 | 240 | 38 | 180 | 2.1 | 1.5 | 268 | 399 | 2200 | 2600 | 6.34 |
| NU1032M | 32132H | 160 | 240 | 38 | 180 | 2.1 | 1.5 | 268 | 399 | 2200 | 2600 | 6.20 |
| N232MY | 2232H | 160 | 290 | 48 | 257 | 3 | 3 | 495 | 657 | 1800 | 2200 | 14.4 |
| NJ232MY | 42232H | 160 | 290 | 48 | 193 | 3 | 3 | 495 | 657 | 1800 | 2200 | 15.1 |
| NU232MY | 32232H | 160 | 290 | 48 | 193 | 3 | 3 | 495 | 657 | 1800 | 2200 | 14.9 |
| NJ2232EM | 42532EH | 160 | 290 | 80 | 193 | 3 | 3 | 786 | 1146 | 1600 | 2000 | 25.4 |
| NU2232EF1 | 32532W1H | 160 | 290 | 80 | 193 | 3 | 3 | 786 | 1146 | 1600 | 2000 | 22.8 |
| NU2232EM | 32532EH | 160 | 290 | 80 | 193 | 3 | 3 | 786 | 1146 | 1600 | 2000 | 25.0 |
| N332M | 2332H | 160 | 340 | 68 | 292 | 4 | 4 | 740 | 946 | 1400 | 1800 | 32.1 |
| NF332M | 12332H | 160 | 340 | 68 | 292 | 4 | 4 | 740 | 946 | 1400 | 1800 | 32.4 |
| NJ2332EM | 42632H | 160 | 340 | 114 | 204 | 4 | 4 | 1270 | 1750 | 1200 | 1600 | 54.6 |
| NU2332EM | 32632H | 160 | 340 | 114 | 204 | 4 | 4 | 1270 | 1750 | 1200 | 1600 | 53.8 |
| NJ1034M | 42134H | 170 | 260 | 42 | 192 | 2.1 | 2.1 | 304 | 437 | 2100 | 2500 | 8.59 |
| NU1034M | 32134H | 170 | 260 | 42 | 192 | 2.1 | 2.1 | 304 | 437 | 2100 | 2500 | 8.04 |
| NU3034M | 3032134H | 170 | 260 | 67 | 192 | 2.5 | 2.5 | 532 | 895 | 2200 | 2600 | 13.7 |
| N234M | 2234H | 170 | 310 | 52 | 272 | 4 | 4 | 529 | 895 | 1800 | 2200 | 18.4 |
| NF234M | 12234H | 170 | 310 | 52 | 272 | 4 | 4 | 529 | 895 | 1800 | 2200 | 18.6 |
| NJ234M | 42234H | 170 | 310 | 52 | 208 | 4 | 4 | 529 | 895 | 1800 | 2200 | 18.8 |
| NU234M | 32234H | 170 | 310 | 52 | 208 | 4 | 4 | 529 | 895 | 1800 | 2200 | 18.4 |
| NUP234M | 92234H | 170 | 310 | 52 | 208 | 4 | 4 | 529 | 895 | 1800 | 2200 | 19.1 |
| N334M | 2334H | 170 | 360 | 72 | 318 | 4 | 4 | 952 | 1180 | 1300 | 1700 | 37.4 |
| NF334M | 12334H | 170 | 360 | 72 | 310 | 4 | 4 | 809 | 1040 | 1300 | 1700 | 37.7 |
| NJ334M | 42334H | 170 | 360 | 72 | 220 | 4 | 4 | 809 | 1040 | 1300 | 1700 | 38.1 |
| NJ2334F1 | 42634W1 | 170 | 360 | 120 | 220 | 4 | 4 | 1240 | 1780 | 1100 | 1500 | 59.3 |
| NU2334F1 | 32634W1 | 170 | 360 | 120 | 220 | 4 | 4 | 1240 | 1780 | 1100 | 1500 | 57.8 |
| N036L | 7002136LM | 180 | 280 | 31 | 250 | 2 | 2 | 261 | 405 | 1600 | 2000 | 7.25 |
| N036M | 7002136H | 180 | 280 | 31 | 250 | 2 | 2 | 261 | 405 | 1600 | 2000 | 7.89 |
| NU1036M | 32136H | 180 | 280 | 46 | 205 | 2.1 | 2.1 | 358 | 519 | 1900 | 2300 | 10.5 |
| NU3036X2M | 32836H | 180 | 280 | 82.6 | 204.5 | 2.1 | 2.1 | 734 | 1220 | 2200 | 2600 | 20.0 |
| NU3036X2M/C9 | 32836HU | 180 | 280 | 82.6 | 204.5 | 2.1 | 2.1 | 734 | 1220 | 2200 | 2600 | 20.0 |
| N236M | 2236H | 180 | 320 | 52 | 287 | 4 | 4 | 560 | 767 | 1700 | 2000 | 18.9 |
| NJ236MY | 42236H | 180 | 320 | 52 | 219 | 4 | 4 | 560 | 767 | 1700 | 2000 | 19.3 |
| NU236MY | 32236H | 180 | 320 | 52 | 219 | 4 | 4 | 560 | 767 | 1700 | 2000 | 19.0 |
| NUP236MY | 92236H | 180 | 320 | 52 | 219 | 4 | 4 | 560 | 767 | 1700 | 2000 | 20.0 |
| NJ2236EM | 42536EH | 180 | 320 | 86 | 215 | 4 | 4 | 971 | 1440 | 1400 | 1800 | 31.9 |
| NJ2236Q | 42536QT | 180 | 320 | 86 | 216 | 4 | 4 | 814 | 1230 | 1400 | 1800 | 33.3 |
| NU2236EM | 32536EH | 180 | 320 | 86 | 215 | 4 | 4 | 971 | 1440 | 1400 | 1800 | 31.5 |
| NH2236Q | 52536QT | 180 | 320 | 86 | 215 | 4 | 4 | 971 | 1440 | 1400 | 1800 | 34.9 |
| NU3236M | 3032236H | 180 | 320 | 112 | 215 | 4 | 4 | 1190 | 1860 | 1200 | 1600 | 41.6 |
| N336M | 2336H | 180 | 380 | 75 | 328 | 4 | 4 | 913 | 1180 | 1200 | 1600 | 39.6 |
| NU336M | 32336H | 180 | 380 | 75 | 232 | 4 | 4 | 913 | 1180 | 1200 | 1600 | 39.9 |
| NJ2336MY | 42636H | 180 | 380 | 126 | 228 | 4 | 4 | 1510 | 2050 | 1000 | 1400 | 76.2 |
| NU2336MY | 32636H | 180 | 380 | 126 | 228 | 4 | 4 | 1510 | 2050 | 1000 | 1400 | 73.9 |
| NU3038X1EF1 | 32838KW1E | 190 | 280 | 75 | 212 | 2.1 | 2.1 | 625 | 1100 | 2200 | 2600 | 14.7 |
| NU3038X1M | 32838KH | 190 | 280 | 75 | 212 | 2.1 | 2.1 | 585 | 1010 | 2200 | 2600 | 16.2 |
| NU1038MY | 32138H | 190 | 290 | 46 | 212 | 2.1 | 2.1 | 434 | 622 | 1700 | 2000 | 11 |
| N238MY | 2238H | 190 | 340 | 55 | 304 | 4 | 4 | 632 | 875 | 1600 | 1900 | 22.9 |
| NJ238MY | 42238H | 190 | 340 | 55 | 232 | 4 | 4 | 632 | 875 | 1600 | 1900 | 23.5 |
| NU238MY | 32238H | 190 | 340 | 55 | 232 | 4 | 4 | 632 | 875 | 1600 | 1900 | 23 |
| NU2238EMY | 32538H | 190 | 340 | 92 | 228 | 4 | 4 | 1030 | 1500 | 1300 | 1700 | 38.4 |
| NU3238X2M | 32738H | 190 | 340 | 114.3 | 226 | 3 | 3 | 1340 | 2072 | 1100 | 1500 | 49.2 |
| NU3238X2M/C9 | 32738HU | 190 | 340 | 114.3 | 226 | 3 | 3 | 1340 | 2072 | 1100 | 1500 | 49.2 |
| NU338M | 32338H | 190 | 400 | 78 | 245 | 5 | 5 | 1140 | 1500 | 900 | 1300 | 51.1 |
| NU2338MY | 32638H | 190 | 400 | 132 | 240 | 5 | 5 | 1640 | 2240 | 900 | 1300 | 85.2 |
| N1040MY | 2140H | 200 | 310 | 51 | 283 | 2.1 | 2.1 | 446 | 656 | 1600 | 1900 | 13.2 |
| NF1040M | 12140H | 200 | 310 | 51 | 283 | 2.1 | 2.1 | 446 | 656 | 1600 | 1900 | 13.5 |
| NJ1040M | 42140H | 200 | 310 | 51 | 227 | 2.1 | 2.1 | 446 | 656 | 1600 | 1900 | 14.4 |
| NU1040M | 32140H | 200 | 310 | 51 | 227 | 2.1 | 2.1 | 446 | 656 | 1600 | 1900 | 14.1 |
| NU3040X3M | 32840H | 200 | 320 | 88.9 | 230 | 2.1 | 2.1 | 919 | 1500 | 1400 | 1700 | 29.3 |
| N0140X2M | 2740H | 200 | 340 | 50 | 303 | 4 | 4 | 542 | 782 | 1900 | 2500 | 19.7 |
| N240M | 2240H | 200 | 360 | 58 | 316 | 4 | 4 | 653 | 928 | 1500 | 1800 | 27 |
| NF240M | 12240H | 200 | 360 | 58 | 316 | 4 | 4 | 653 | 928 | 1500 | 1800 | 27.3 |
| NJ240M | 42240H | 200 | 360 | 58 | 244 | 4 | 4 | 653 | 928 | 1500 | 1800 | 27.8 |
| NU240M | 32240H | 200 | 360 | 58 | 244 | 4 | 4 | 653 | 928 | 1500 | 1800 | 27.3 |
| NU340M | 32340H | 200 | 420 | 80 | 260 | 5 | 5 | 1170 | 1530 | 1000 | 1400 | 56.1 |
| NU340Q4Y | 32340Q | 200 | 420 | 80 | 258 | 5 | 5 | 1170 | 1530 | 1000 | 1400 | 56.9 |
| N2340M | 2640H | 200 | 420 | 138 | 360 | 5 | 5 | 1670 | 2550 | 800 | 1200 | 102 |
| N1940M | 1002944N | 220 | 300 | 38 | 280 | 1.5 | 1.5 | 330 | 572 | 1400 | 1700 | 8.2 |
| NU2940M | 2032944H | 220 | 300 | 48 | 240 | 2.1 | 2.1 | 420 | 780 | 1400 | 1700 | 10.4 |
| NJ1044M | 42144H | 220 | 340 | 56 | 250 | 3 | 3 | 588 | 922 | 1400 | 1700 | 19.5 |
| NU1044M | 32144H | 220 | 340 | 56 | 250 | 3 | 3 | 588 | 922 | 1400 | 1700 | 19.1 |
| NU1044Q4/S0 | 32144QT | 220 | 340 | 56 | 250 | 3 | 3 | 588 | 922 | 1400 | 1700 | 19.5 |
| NU1044X3M | 32744H | 220 | 350 | 51 | 251 | 3 | 3 | 579 | 863 | 1700 | 2000 | 19.9 |
| NU3044X3M | 32844H | 220 | 350 | 98.4 | 252 | 3 | 3 | 1100 | 1830 | 1500 | 1800 | 38.4 |
| N244M | 2244H | 220 | 400 | 65 | 350 | 4 | 4 | 865 | 1270 | 1500 | 1800 | 38.9 |
| NJ244M | 42244H | 220 | 400 | 65 | 270 | 4 | 4 | 865 | 1270 | 1500 | 1800 | 40.5 |
| NU244M | 32244H | 220 | 400 | 65 | 270 | 4 | 4 | 865 | 1270 | 1500 | 1800 | 38.9 |
| NU244M | 32244H | 220 | 400 | 65 | 270 | 4 | 4 | 865 | 1270 | 1500 | 1800 | 40.8 |
| NU2244MY | 32544H | 220 | 400 | 108 | 268 | 4 | 4 | 1300 | 1988 | 1000 | 1400 | 63.5 |
| NJ344M | 42344H | 220 | 460 | 88 | 284 | 5 | 5 | 1250 | 1670 | 900 | 1200 | 78 |
| NU344M | 32344H | 220 | 460 | 88 | 284 | 5 | 5 | 1250 | 1670 | 900 | 1200 | 74.9 |
| NU2344M/C9Y | 32644HU | 220 | 460 | 145 | 277 | 5 | 5 | 2160 | 3053 | 700 | 1100 | 123 |
| NU2344MY | 32644H | 220 | 460 | 145 | 277 | 5 | 5 | 2160 | 3053 | 700 | 1100 | 123 |
| NU1048M | 32148H | 240 | 360 | 56 | 270 | 3 | 3 | 621 | 1010 | 1200 | 1400 | 20.9 |
| NU2148X3M | 32848H | 240 | 390 | 108 | 273 | 4 | 4 | 1400 | 2200 | 1200 | 1500 | 53.4 |
| NJ248M | 42248H | 240 | 440 | 72 | 295 | 4 | 4 | 954 | 1370 | 1300 | 1600 | 52.7 |
| NU248M | 32248H | 240 | 440 | 72 | 295 | 4 | 4 | 954 | 1370 | 1300 | 1600 | 52.2 |
| N248M | 2248H | 240 | 440 | 72 | 385 | 4 | 4 | 954 | 1370 | 1300 | 1600 | 51.6 |
| NU348M | 32348H | 240 | 500 | 95 | 310 | 5 | 5 | 1450 | 2000 | 800 | 1000 | 97.1 |
| NU6/241.3M | 32948H | 241.3 | 374.65 | 127 | 280 | 3 | 3 | 1260 | 2660 | 1000 | 1100 | 57.6 |
| N1952M | 1002952H | 260 | 360 | 46 | 339 | 2.1 | 2.1 | 485 | 931 | 1200 | 1400 | 13.3 |
| N1052M | 2152H | 260 | 400 | 65 | 364 | 4 | 4 | 644 | 998 | 1100 | 1300 | 30.8 |
| NU1052M | 32152H | 260 | 400 | 65 | 296 | 4 | 4 | 644 | 998 | 1100 | 1300 | 31.4 |
| NUP1052M | 32152H | 260 | 400 | 65 | 296 | 4 | 4 | 644 | 998 | 1100 | 1300 | 32.6 |
| NU252M | 32252H | 260 | 480 | 80 | 320 | 5 | 5 | 1240 | 1840 | 1100 | 1300 | 70.3 |
| NU2252MY | 92552H | 260 | 480 | 130 | 322 | 5 | 5 | 1710 | 2860 | 900 | 1100 | 113 |
| NU1956M | 1032956H | 280 | 380 | 46 | 307 | 2.1 | 2.1 | 493 | 863 | 1100 | 1400 | 15.9 |
| NU1056M | 32156H | 280 | 420 | 65 | 316 | 4 | 4 | 660 | 1060 | 980 | 1200 | 29.8 |
| N3957X3M/W33 | 2957K | 285 | 388 | 70 | 366.5 | 2.1 | 2.1 | 839 | 1550 | 950 | 1100 | 25.1 |
| NJ1060M | 42160H | 300 | 460 | 74 | 340 | 4 | 4 | 1000 | 1660 | 860 | 1000 | 46.3 |
| NU1060M | 32160H | 300 | 460 | 74 | 340 | 4 | 4 | 1000 | 1660 | 860 | 1000 | 45.1 |
| NU260M | 32260H | 300 | 540 | 85 | 364 | 5 | 5 | 1420 | 2120 | 800 | 930 | 87.2 |
| NU1968X1MY | 32868H | 340 | 440 | 56 | 365 | 2.1 | 2.1 | 660 | 1370 | 750 | 930 | 22.7 |
| NUP1968X1M | 92868H | 340 | 440 | 56 | 365 | 2.1 | 2.1 | 660 | 1370 | 750 | 930 | 23.6 |
| NU072M | 7032172H | 360 | 540 | 57 | 410 | 5 | 5 | 1000 | 1750 | 700 | 900 | 49.0 |
| N6/393.7M | 2980H | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 494 | 4 | 4 | 926 | 1790 | 650 | 850 | 37.7 |
| NJ3880Q4 | 3042880Q | 400 | 500 | 75 | 425 | 2.1 | 2.1 | 948 | 2230 | 630 | 830 | 36.4 |
| NU3880Q4 | 3032880Q | 400 | 500 | 75 | 425 | 2.1 | 2.1 | 948 | 2230 | 630 | 830 | 35.7 |
| NU1080M | 32180H | 400 | 600 | 90 | 450 | 5 | 5 | 1500 | 2610 | 630 | 830 | 88.2 |
| NUP464779Q | 92984Q | 419.1 | 558.8 | 76.2 | 447 | 4 | 4 | 1430 | 2740 | 1100 | 1200 | 55.8 |
| NUP2992 | 2092992 | 460 | 620 | 95 | 496 | 4 | 4 | 1800 | 36900 | 510 | 640 | 83.1 |
| NUP6/469.9Q | 929/469.9Q | 469.9 | 571.5 | 82.55 | 489.5 | 4 | 4 | 1360 | 3220 | 510 | 640 | 45.0 |
| N18/500X2 | 28/500QK | 500 | 620 | 45 | — | 3 | 3 | 411 | 960 | 500 | 680 | 31.0 |
| NUP28/500 | 20928/500 | 500 | 620 | 72 | 528 | 3 | 3 | 1200 | 2800 | 500 | 620 | 51.0 |
| NUP6/508 | 929/500 | 508 | 609.6 | 82.55 | — | 5 | 5 | 1420 | 3460 | 400 | 500 | 48.5 |
| NUP464775 | 928/508 | 508 | 622.3 | 95.25 | — | 4 | 4 | 1700 | 4400 | 400 | 500 | 65.1 |
| N28/530 | 20028/530 | 530 | 650 | 72 | — | 3 | 3 | 1170 | 2880 | 500 | 650 | 48.3 |
| NJ28/530 | 20128/530 | 530 | 650 | 72 | — | 3 | 3 | 1170 | 2880 | 500 | 650 | 46.8 |
| NUP29/530 | 20929/530 | 530 | 710 | 106 | — | 5 | 5 | 2190 | 4920 | 400 | 500 | 123 |
| NUP464744 | 929/558.8 | 558.8 | 685.8 | 100 | — | 4 | 4 | 2049 | 5209 | 400 | 500 | 83.4 |
| NUP6/558.8 | 929/558.8K | 558.8 | 711.2 | 88.9 |  | 4 | 4 | 1850 | 4340 | 400 | 500 | 93.0 |
| NF28/560 | 20128/560 | 560 | 680 | 72 | — | 4 | 4 | 1260 | 4430 | 480 | 650 | 57.1 |
| NUP6/571.5 | 929/571.5 | 571.5 | 711.2 | 12.65 |  | 5 | 5 | 2380 | 5900 | 380 | 470 | 114 |
| NFP38/600X2 | 228/600 | 600 | 730 | 90 |  | 3 | 3 | 1810 | 4720 | 370 | 460 | 83.2 |
| NF28/630 | 20128/630 | 630 | 780 | 88 |  | 4 | 4 | 1770 | 4430 | 360 | 450 | 96.3 |
| NF28/630Q | 20128/630Q | 630 | 780 | 88 |  | 4 | 4 | 1770 | 4430 | 360 | 450 | 100 |
| NFP38/630 | 30228/630 | 630 | 780 | 112 |  | 4 | 4 | 2520 | 6690 | 360 | 450 | 126 |
| NF19/630 | 10129/630 | 630 | 850 | 100 |  | 6 | 6 | 2390 | 4760 | 300 | 370 | 160 |
| NUP19/630 | 10929/630 | 630 | 850 | 100 |  | 6 | 6 | 2390 | 4760 | 300 | 370 | 165 |
| NUP464776 | 928/660.4 | 660.4 | 812.8 | 107.95 |  | 4 | 4 | 2340 | 6200 | 320 | 410 | 129 |
| NUP464777 | 929/660.4 | 660.4 | 863.6 | 107.95 |  | 4 | 4 | 2820 | 6380 | 300 | 410 | 178 |
| NFP38/666.75X3 | 228/666.75 | 666.75 | 838.2 | 114.3 |  | 4 | 4 | 2590 | 5960 | 310 | 390 | 154 |
| NFP38/670 | 30228/670 | 670 | 820 | 112 |  | 5 | 5 | 2570 | 7000 | 310 | 390 | 133 |
| NUP6/673.1 | 929/673.1 | 673.1 | 838.2 | 117.475 |  | 6 | 6 | 2750 | 7050 | 310 | 390 | 155 |
| NUP19/710 | 10929/710 | 710 | 950 | 106 |  | 6 | 6 | 2540 | 5490 | 220 | 300 | 217 |
| NUP6/711.2 | 928/711.2 | 711.2 | 863.6 | 107.95 |  | 5 | 5 | 2710 | 6840 | 220 | 300 | 135 |
| NUP6/711.2Q4 | 928/711.2Q | 711.2 | 914.4 | 107.95 |  | 5 | 5 | 3240 | 7080 | 220 | 300 | 186 |
| NFP6/723.795 | 229/723 | 723.795 | 908.05 | 120.65 |  | 6 | 6 | 3360 | 8090 | 220 | 300 | 193 |
| NFP38/750 | 30228/750 | 750 | 920 | 128 |  | 6 | 6 | 3270 | 8690 | 200 | 280 | 193 |
| NU10/750 | 321/750 | 750 | 1090 | 150 | 832 | 7.5 | 7.5 | 6350 | 13200 | 200 | 280 | 635 |
| NU10/800 | 321/800 | 800 | 1150 | 155 | 883 | 7.5 | 7.5 | 4950 | 9550 | 185 | 260 | 560 |
| N6/840 | 29/840 | 840 | 1040 | 125 | 895 | 5 | 5 | 3264 | 8821 | 170 | 240 | 240 |
| NUP6/840 | 929/840 | 840 | 1040 | 125 | 895 | 5 | 5 | 3264 | 8821 | 170 | 240 | 247 |
| N28/850Q | 20028/850Q | 850 | 1030 | 106 | 982 | 5 | 5 | 2170 | 6120 | 170 | 240 | 195 |
| NU19/850 |  | 850 | 1120 | 118 | 919 | 6 | 6 | 2900 | 6300 | 170 | 240 | 330 |
| NU29/950 | 20329/950 | 950 | 1250 | 175 | 1024 | 7.5 | 7.5 | 6030 | 14500 | 140 | 180 | 549 |
| N39/950 | 30029/950 | 950 | 1250 | 224 | 1170 | 7.5 | 7.5 | 6780 | 15500 | 140 | 180 | 750 |
| NU19/1060 | 10329/1060 | 1060 | 1400 | 150 | 1162 | 7.5 | 7.5 | 4500 | 10000 | 130 | 170 | 690 |
| NU6/1200 |  | 1200 | 1520 | 185 | 1289 | 7.5 | 7.5 | 5650 | 17000 | 110 | 150 | 830 |
| N20/1250 |  | 1250 | 1750 | 290 | 1635 | 9.5 | 9.5 | 12000 | 27500 | 100 | 130 | 2320 |